## Slide 1
NUOVE NORME E TECNOLOGIE PER L’EDILIZIA DEL FUTURO Auditorium Sala Verdi Palazzo dei Congressi - Fiera Verona 21 maggio 2010
Paolo Riva
Dipartimento di Progettazione e Tecnologie
Università degli Studi di Bergamo
paolo.riva@unibg.it
L’utilizzo di strutture modulari
come soluzione antisismica

## Slide 2
Sommario
Edifici a pareti estese debolmente armate
Tipologie Costruttive
Principi di progettazione e verifica

## Slide 3
EDIFICI A PARETI ESTESE DEBOLMENTE ARMATE
Edifici realizzati con sistemi costruttivi a pannelli portanti estesi in cemento armato gettato in opera a bassa percentuale di armatura o ad essi assimilabili. Tali sistemi devono essere caratterizzati da uno sviluppo esteso a buona parte del perimetro della pianta strutturale ed essere inoltre dotati di idonei provvedimenti per garantire la continuità strutturale così da produrre un efficace comportamento scatolare

## Slide 4
EDIFICI A PARETI ESTESE DEBOLMENTE ARMATE

## Slide 5
CARATTERISTICHE
EDIFICI A PARETI ESTESE DEBOLMENTE ARMATE
Buone caratteristiche antisismiche
È assicurato un buon grado di connessione tra pareti ortogonali e tra pareti e solai
Comportamento d’insieme che porta l’edificio a poter ricorrere a maggiori risorse di rigidezza delle pareti nel proprio piano
Favorisce l’instaurarsi di meccanismi di collasso di piano inibendo i meccanismi di collasso fuori dal piano
Generalmente caratterizzati da notevole resistenza, ma da moderata duttilità
Data la notevole rigidezza, spostamenti sotto sisma modesti
Comparsa di fessurazioni significative a partire da valori di “drift” bassi

## Slide 6
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Casseri a Perdere (getto di calcestruzzo continuo senza interruzioni)
Blocchi Cassero (presenza di setti interni)

## Slide 7
Comportamento tipico dei pannelli senza aperture(casseri a perdere)
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

## Slide 8
Comportamento tipico dei pannelli con aperture (casseri a perdere)
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
≈15%

## Slide 9
Comportamento tipico dei pannelli con aperture (blocchi cassero)
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

## Slide 10
Comportamento tipico dei pannelli senza aperture (blocchi cassero)
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

## Slide 11
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA
La concezione strutturale deve garantire un efficace comportamento scatolare.
I meccanismi di collasso delle strutture in oggetto sono prevalentemente legati ai meccanismi di rottura per taglio o taglio-flessione pertanto si devono considerare appartenenti ad una classe di bassa duttilità.
In assenza di specifici studi, coefficiente di struttura di base q0 ≤ 2.0.
    q = αu/α1 q0 Kr
αu/α1 è il fattore di sovraresistenza che in assenza di specifiche determinazioni analitiche può essere assunto pari 1.2 per strutture regolari in pianta e 1.1 per quelle irregolari.
Kr è il fattore riduttivo legato alle condizioni d’irregolarità in elevazione secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche vigenti e viene assunto pari ad 1 nel caso di strutture regolari e 0.8 nel caso di strutture irregolari in altezza.
Fattore di Struttura

## Slide 12
Spessore delle pareti per il calcolo
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA
Le azioni da utilizzare per la verifica agli stati limite di esercizio e agli stati limite ultimi sono quelle ottenute dalle analisi strutturali considerando le combinazioni di carico previste dalle Norme Tecniche vigenti.
Lo spessore del pannello è pari allo spessore del solo calcestruzzo gettato in opera. Per tenere conto della riduzione di rigidezza dovuta all'eventuale presenza di setti dei blocchi cassero si applicherà una riduzione delle rigidezze assiale, flessionale e di taglio degli elementi.
Per tenere conto della riduzione di rigidezza dovuta alla fessurazione (per flessione e per taglio) si applicherà un ulteriore fattore di riduzione determinato sulla base di prove sperimentali e successive elaborazioni numeriche.
Agli spessori nominali delle porzioni di area in calcestruzzo gettato in opera si applicano le stesse limitazioni previste dalle Norme Tecniche vigenti per il caso delle pareti in c.a. (min tra 150mm e ls/20)

## Slide 13
Verifiche a flessione e taglio
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA
Per la verifica delle pareti si utilizzeranno i metodi previsti nelle Norme Tecniche vigenti per le pareti in bassa duttilità.
La forza normale di compressione non deve eccedere il 40% del carico limite per compressione semplice fcdAc,eff, essendo Ac,eff l'area del calcestruzzo gettato in opera nella sezione trasversale. Tale limite deve essere ridotto al 25%, nel caso si utilizzino armature disposte su un solo strato nello spessore della sezione.
Sarà necessario eseguire una verifica delle pareti nei confronti delle diverse modalità di collasso per taglio:
rottura per taglio-compressione;
rottura per taglio-trazione;
rottura per taglio-scorrimento.

## Slide 14
Verifiche a Flessione e Taglio
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA
Nel calcolo della resistenza a taglio dovrà adottarsi uno spessore equivalente della sezione resistente di calcestruzzo per tenere conto della eventuale presenza di setti divisori dei blocchi cassero. Tale spessore equivalente potrà essere calcolato dividendo l'area netta del calcestruzzo gettato in opera, Ac,eff, per la lunghezza della parete.
In presenza di pareti non continue, come nel caso di utilizzo dei blocchi cassero, deve comunque essere effettuata una verifica di resistenza locale delle nervature componenti utilizzando le formule di verifica stabilite nelle Norme Tecniche Vigenti (verifica della struttura a maglie verticali orizzontali e verticali considerata a telaio).

## Slide 15
Stabilità
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA
Al fine di prevenire i fenomeni di instabilità delle pareti fuori piano si dovrà, in assenza di formulazioni più precise basate sulle indagini sperimentali rispettare il limite di snellezza seguente:
  λ≤ λlim
Essendo λlim la snellezza limite calcolata come se si trattase di un pilastro isolato in cui l0 vale 0.7 l'altezza di interpiano h nel caso di armatura su doppio strato e h nel caso di armatura su singolo strato.

## Slide 16
Verifiche in esercizio
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA
Gli spostamenti di interpiano ottenuti dall’analisi strutturale in presenza dell’azione sismica di progetto relativa allo SLD devono soddisfare la seguente limitazione:
dr < 0,002 h
Dove dr è lo spostamento interpiano, cioè la differenza tra gli spostamenti al solaio superiore ed inferiore e h è l’altezza del piano.

## Slide 17
CONCLUSIONI
Necessità di verifica sperimentale delle diverse tipologie costruttive
Richiesto un manuale di montaggio ed installazione
Sistema che generalmente riduce i tempi di costruzione ed ha buone prestazioni antisismiche ed ottime prestazioni energetiche.